## Slide 1: Web 系统测试
4.2 Web安全测试—HTTP请求流程

## Slide 2: 目 录
HTTP协议介绍
HTTP请求和响应
工具的使用

## Slide 3: HTTP协议
当我们访问一个网址的时候，这中间发生了什么
  输入网址
  浏览器查找域名的IP地址
  浏览器给Web服务器发送一个HTTP请求
  服务器处理请求
  服务器发回一个HTTP响应
  浏览器渲染显示HTML

## Slide 4: HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)简介
什么是HTTP?
  是一种按照URL指示，将超文本文档从一台主机(Web服务器)传输到另一台主机(浏览器)的应用层协议，以实现超链接的功能
  URL
  超文本

## Slide 5: HTTP协议详解
HTTP协议是一种无状态的协议
什么叫无状态
  Web浏览器与Web服务器之间不需要建立持久的连接
客户端
服务器
Request请求
Response响应

## Slide 6: HTTP协议详解
HTTP请求
  请求行
    请求方法、URL、协议版本等请求头（消息报头）
  请求头
    由一个头域名、冒号和值域组成
  请求正文
    也叫请求数据，在使用POST请求提交表单数据的时候，这些表单数据就会被放在HTTP请求的请求正文中，以加密的形式向服务器传输
Notes: GET方式主要用于获取网络资源，POST方式主要用于表单提交

## Slide 7: HTTP协议详解
scheme://login:password@address:port/path/to/resource/?query_string#fragment
编号 | 说明
1 | 协议名称
2 | 层级URL的标记符号（固定不变）
3 | 访问资源需要的凭证信息（可选）
4 | 从哪个服务器获取数据
5 | 需要连接的端口号（默认80，可选）
6 | 指向资源的层级文件路径
7 | 查询字符串
8 | 片段ID

## Slide 8: HTTP协议详解
Notes: Host :请求主机
Connection：表示是否需要持久连接
Accept：浏览器可接受的MIME类型
Cache-Control:max-age = 0 :向server 发送http 请求确认 ,该资源是否有修改 ，有的话 返回200 ,无的话 返回304.
User—Agent:用较为普通的一点来说，是一种向访问网站提供你所使用的浏览器类型、操作系统及版本、CPU 类型、浏览器渲染引擎、浏览器语言、浏览器插件等信息的标识
Accept—Language:浏览器支持的语言分别是中文和简体中文，优先支持简体中文

## Slide 9: HTTP请求方法
主要请求方法GET 和 POST
  GET方式：向特定资源发出请求，主要用于获取网络资源
  POST方式：用于向指定资源提交数据进行处理请求（如提交表单或者上传文件）。数据被包含在请求体中。POST请求可能会导致新的资源创建或已有资源的修改
  HEAD 向服务器索要与GET请求相一致的响应，只不过响应体将不会被返回。这一方法可以在不必传输整个响应内容的情况下，就可以获取包含在响应信息头中的元信息
Notes: get :在url中传参，网络中能看到，不安全； post：数据包中传参，相对安全

## Slide 10: HTTP请求协议
  PUT 向指定资源位置上传其最新内容
  DELETE 请求服务器删除Request-URI所标识的资源
  TRACE 请求服务器回送收到的请求信息，主要用于测试或诊断
  CONNECT HTTP1.1协议中预留给能够将连接改为管道方式的代理服务器
  OPTIONS 返回服务器针对特定资源所支持的HTTP请求方法。也可以利用Web服务器发送测试的请求来测试服务器的功能性
Notes: ？例子

## Slide 11: HTTP响应
响应分为三部分
  响应行
    协议和状态码
  状态码
    200：客户端请求成功，是最常见的状态
    302：重定向
    404：请求资源不存在，是常见的状态
    400：客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解
    401：请求未经授权
    403：服务器收到请求，但是拒绝提供服务
    500：服务器内部错误
    503：服务器当前不能处理客户端的请求，一段时间后可能恢复正常

## Slide 12: HTTP工作原理
Internet
Web服务器
www.baidu.com
客户机(浏览器)
Index.html
IP:61.135.169.121
HTTP over TCP
TCP连接
建立TCP连接
请求文档
1
HTTP请求报文
响应文档
2
HTTP响应报文
释放TCP连接
Notes: 在用户点击URL为http://www.baidu.com/ 的链接后，浏览器和Web服务器执行以下动作：
浏览器分析超链接中的URL
浏览器向DNS请求解析www.baidu.com的IP地址
DNS将解析出的IP地址61.135.169.121 返回浏览器
浏览器与服务器建立TCP连接(80端口)
浏览器请求文档：GET /index.html
服务器给出响应，将文档 index.html发送给浏览器
释放TCP连接
浏览器显示index.html中的内容

## Slide 13: HTTP响应
  响应头
  响应正文
    服务器向客户端发送的HTML数据

## Slide 14: HTTP报文结构--首部字段或消息头
头(header) | 类型 | 说明
User- Agent | 请求 | 关于浏览器和它平台的信息，如Mozilla5.0
Accept | 请求 | 客户能处理的页面的类型，如text/html
Accept-Charset | 请求 | 客户可以接受的字符集，如Unicode-1-1
Accept-Encoding | 请求 | 客户能处理的页面编码方法，如gzip
Accept-Language | 请求 | 客户能处理的自然语言，如en(英语)，zh-cn(简体中文）
Host | 请求 | 服务器的DNS名称。从URL中提取出来，必需。
Authorization | 请求 | 客户的信息凭据列表
Cookie | 请求 | 将以前设置的Cookie送回服务器，可用来作为会话信息

## Slide 15: HTTP报文结构--首部字段或消息头
头(header) | 类型 | 说明
Date | 双向 | 消息被发送时的日期和时间
Server | 响应 | 关于服务器的信息，如Microsoft-IIS/6.0
Content-Encoding | 响应 | 内容是如何被编码的（如gzip)
Content-Language | 响应 | 页面所使用的自然语言
Content-Length | 响应 | 以字节计算的页面长度
Content-Type | 响应 | 页面的MIME类型
Last-Modified | 响应 | 页面最后被修改的时间和日期，在页面缓存机制中意义重大
Location | 响应 | 指示客户将请求发送给别处，即重定向到另一个URL
Set-Cookie | 响应 | 服务器希望客户保存一个Cookie

## Slide 16: HTTP报文结构—实例
请求行
首部字段(行)
状态行
首部字段(行)

## Slide 17: HTTP协议--Cookie
Cookie:当我们使用自己的电脑通过浏览器进行访问网页的时候，服务器就会生成一个证书并返回给我的浏览器并写入我们的本地电脑。这个证书就是cookie
Set-Cookie: PHPSESSID=l89hpkrks06k82juj4vjoc4mu6; path=/
32位长度16进制编码
C:\Windows\TEMP

## Slide 18: HTTP协议--Cookie
保存在客户端

## Slide 19: HTTP协议与会话管理

## Slide 20: HTTP协议--Session
Session机制是一种服务器端的机制
当程序需要为某个客户端的请求创建一个session的时候，服务器首先检查这个客户端的请求里是否已包含了一个session标识 - 称为 session id，如果已包含一个session id则说明以前已经为此客户端创建过session，服务器就按照session id把这个 session检索出来使用（如果检索不到，可能会新建一个），如果客户端请求不包含session id，则为此客户端创建一个session并且生成一个与此session相关联的session id，session id的值应该是一个既不会重复，又不容易被找到规律以仿造的字符串，这个 session id将被在本次响应中返回给客户端保存

## Slide 21: Session
Session 是 用于保持状态的基于 Web服务器的方法
允许通过将对象存储在 Web服务器的内存中在整个用户会话过程中保持任何对象

## Slide 22: Session 与Cookie的区别
Cookie的数据保存在客户端浏览器，Session保存在服务器
服务端保存状态机制需要在客户端做标记，所以Session可能借助Cookie机制
Cookie通常用于客户端保存用户的登录状态

## Slide 23: 使用Burp Suit截取HTTP请求
认识Burp Suit
  用于攻击Web 应用程序的集成平台，包含了抓包、漏洞扫描、入侵、爬虫等工具

## Slide 24: 使用Burp Suit截取HTTP请求
使用步骤
  配置网络代理
  查看拦截信息
  拦截输入信息

## Slide 25: 总结
HTTP协议介绍
HTTP请求和响应
工具的使用

## Slide 26: Question